## Slide 1: Riistvara ja operatsioonisüsteemide alused HKI5085.HK
Martti Raavel
MRT@TLU.ee

## Slide 2: Minust
Rapla Gümnaasium IT-juht
Haapsalu kolledži vilistlane
TLÜ magistrant
Esimene kokkupuude arvutiga 1989/1990 aastal
Notes: Pidanud Raplas arvutiäri üle 20 aasta
Praktik
Kogemused igapäevaelust

## Slide 3: Esimene kokkupuude
Rossiyskaya Gazeta
Notes: Kassettmakiga kassetilt operatsioonisüsteem ja programmed
Kineskoobiga televiisori külge antennikaabliga

## Slide 4: Tutvumisring
Nimi
Kuskohast
Kokkupuude arvutite riistvaraga

## Slide 5: Aine eesmärk
Kujundada teadmised arvuti ülesehitusest, komponentidest ning riistvara toodetest. Anda ülevaade operatsioonisüsteemide ülesehitusest ja tööpõhimõtetest.

## Slide 6: Aine lühikirjeldus
Sissejuhatus riistvara maailma. Personaalarvuti ehituse põhiprintsiibid. Ülevaade personaalarvutite komponentidest ning lisaseadmetest. Erinevate komponentide tööpõhimõtetega tutvumine. Operatsioonisüsteemide jagunemine: single-tasking vs multitasking, reaalajasüsteemid. Operatsioonisüsteemide alamsüsteemid: protsessihaldus, mäluhaldus, virtuaalmälu, failihaldus, mass-salvestus seadmed, sisend-väljundseadmed, kommunikatsioon.

## Slide 7: Õpiväljundid
Üliõpilasel on teadmised arvuti riistvaralistest komponentidest, nende tööpõhimõtetest ja omavahelisest sobivusest. Üliõpilane tunneb operatsioonisüsteemide olemust ja teab nende toimimispõhimõtteid.

## Slide 8: Eelteadmiste test
https://bit.ly/31AWAu9
Notes: PGA – pin grid array
LGA - land grid array
RAID – Redundant Array of Independent Disks)
SATA – Serial AT Attachment
DDR SDRAM - Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory

## Slide 9: Moodle
Riistvara ja operatsioonisüsteemide alused HKI5085.HK
Registreerimise kood: Haapsalu

## Slide 10: Kahendsüsteem
Maailmas on 10 sorti inimesi: need kes saavad kahendsüsteemist aru ja need, kes ei saa.
Tundmatu autor

## Slide 11: Kahendsüsteem
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |  | 
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |  | 
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 12
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 21
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 100
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 198

## Slide 12: Kahendsüsteem Binary decimal
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0
8
2
128
21
100
70

## Slide 13: Kahendsüsteem Decimal  Binary
0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0
10
33
127
21
96
70

## Slide 14: MEGA VS MIBI
Nimetus | Sümbol | Väärtus
kibi | Ki | 210=1,024
mebi | Mi | 220=1,048,576
gibi | Gi | 230=1,073,741,824
tebi | Ti | 240=1,099,511,627,776
pebi | Pi | 250=1,125,899,906,842,624
exbi | Ei | 260=1,152,921,504,606,846,976
Notes: 1999. Aastal avalikustati kibi mibi jne standard (bi – binary)

## Slide 15: MEGA VS MIBI
Nimetus | Sümbol | Väärtus
kilo | k või K | 103 = 1000
mega | M | 106 = 1,000,000
giga | G | 109 = 1,000,000,000
tera | T | 1012 = 1,000,000,000,000
peta | P | 1015 = 1,000,000,000,000,000
exa | E | 1018 = 1,000,000,000,000,000,000

## Slide 16: MEGA VS MIBI
Nimetus | Bin | Decimal | Näide | Vahe protsentides
kilobyte: kibibyte | 1.024 | 0.976 | 100 KB = 97.6 KiB | 2.4%
megabyte: mebibyte | 1.049 | 0.954 | 100 MB = 95.4 MiB | 4.9%
gigabyte: gibibyte | 1.074 | 0.931 | 100 GB = 93.1 GiB | 7.4%
terabyte: tebibyte | 1.100 | 0.909 | 100 TB = 90.9 TiB | 10%
https://etherealmind.com/decimal-binary-prefixes-using-kibi-mibi-kilo-mega/
Notes: Internetiühenduse kiiruse vahe, kõvaketaste mahu vahe

## Slide 17: Arvuti
Arvuti on programmjuhtimisega elektronseade digitaalselt esitatud teabe töötlemiseks
Riistvara: arvutit v. arvutisüsteemi moodustavate seadmete ja seadiste kogum
Tarkvara: arvuti programmide kogum koos dokumentatsiooniga
Eesti keele seletav sõnaraamat

## Slide 18: Millest koosneb arvuti?
Protsessor
Emaplaat
Mälu
Andmekandja
Toiteplokk
Graafikakaart?
Võrgukaart?
Korpus?
Monitor?
Optiline seade?
Sisendseadmed?

## Slide 19: Protsessor
Protsessor kujutab endast loogikaskeemi, mis interpreteerib ja täidab käske ning koosneb vähemalt käsuseadmest ja aritmeetika-loogikaseadmest. Enamasti mõeldakse protsessori all arvuti keskprotsessorit. Personaalarvutites ja digijuhtimisega seadmetes kasutatavaid protsessoreid nimetatakse protsessorikiipide väikeste mõõtmete tõttu sageli mikroprotsessoriteks
http://www.vallaste.ee

## Slide 20: Protsessor
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Intel_CPU_Core_i7_6700K_Skylake_top.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/AMD_Ryzen_5_2600_%2839851733273%29.jpg

## Slide 21: Protsessor
Tootja (Intel, AMD, ARM jne)
Pesa (socket, PGA, LGA, BGA)
Taktsagedus
Siini laius (32bit, 64bit)
Tuumade arv (core)
Hyperthreading
Vahemälu (cache)
Transistorite arv
Voolutarve
Notes: Cache – väga kiire võrreldes RAM-iga, tihedamini kasutatavad käsud (4-25)
Tuumad – 1 kuni 18 (serveritel kuni 72)
Sagedus kuni 4GHz – turbo kuni 5GHz
Hyperthreading 10-30% kiiruse võitu
Transistor – kolme väljaviiguga pooljuhtseadis elektriahelate lülitamiseks
Voolutarve Wattides 60-70-100vms

## Slide 22: Protsessor
AMD Ryzen 9 3900X
Cores: 12
Threads: 24
Base clock: 3.8GHz
Boost clock: 4.6GHz
L3 cache: 64MB
TDP: 105W
Price: 563EUR
Intel Core i9-9900K
Cores: 8
Threads: 16
Base clock: 3.6GHz
Boost clock: 5.0GHz
L3 cache: 16MB
TDP: 95W
Price: 479EUR
https://www.techradar.com/news/best-processors
Notes: The thermal design power (TDP), sometimes called thermal design point, is the maximum amount of heat generated by a computer chip or component (often a CPU, GPU or system on a chip) that the cooling system in a computer is designed to dissipate under any workload.

## Slide 23: Moore’I seadus
Protsessorite kiirus ehk arvutite üldine töötlusvõimsus kahekordistub iga kahe aasta tagant.
Transistorite arv taskukohases protsessoris kahekordistub iga kahe aasta tagant.
http://www.mooreslaw.org/
Notes: arvutusvõimsus kahekordistub iga 12 kuni 18 kuuga - Gordon Moore, üks Inteli asutajaid - väide kehtis 1975-2012 - kehtivuse täielikku lõppu ennustatakse aastaks 2025

## Slide 24
https://github.com/karlrupp/microprocessor-trend-data

## Slide 25: Protsessori jahutus
Õhkjahutus
Vesijahutus
…
Termopasta!

## Slide 27: Vaheülesanne
Leia protsessori
  Tootja
  Taktsagedus
  Socketi nimi
  Tuumade arv

## Slide 28: Emaplaat
Mikroarvuti keskne trükkplaat, millele on monteeritud pistikupesad lisaplaatide jaoks. Emaplaadil asuvad harilikult keskprotsessor (CPU) , BIOS, mälu, massmäluliidesed, jada- ja paralleelpordid, laienduspesad ja kõik kontrollerid standardsete välisseadmete (kuvar, klaviatuur, hiir ja kettaseadmed) juhtimiseks. Kõik vahetult emaplaadile monteeritud kiibid kokku moodustavad emaplaadi kiibikomplekti.
www.vallaste.ee

## Slide 29: Emaplaat
Taimo Tammiku foto
Suurus (Form Factor)
Protsessori pesa (socket)
Kiibistik (chipset)
Pesad (mälupesad, lisakaartide pesad)
Ühendused (SATA, USB, Audio, LED, lülitid)
Lisad (RAID)

## Slide 30: BIOS – Basic Input-Output System
https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2017/05/img_5913814ed5e9f.png.pagespeed.ce.GG6xXEfIEN.png

## Slide 31: UEFI - Unified Extensible Firmware Interface
https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2017/05/img_5913822742ef4.jpg.pagespeed.ce.iUHhZCZFai.jpg
Notes: in 2007, Intel, AMD, Microsoft, and PC manufacturers agreed on a new Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) specification.
UEFI alates windows vistast
BIOS emulatsioon
MBR vs GPT

## Slide 32: Suurus (Form factor)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VIA_Mini-ITX_Form_Factor_Comparison.jpg

## Slide 33: Protsessori pesa (socket)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/AMD_AM3%2B_CPU_Socket-top_oblique_PNr%C2%B00380.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CPU_Socket_LGA775(T).JPG

## Slide 34: Kiibistik (chipset)
https://farm3.staticflickr.com/2058/2035709117_6bbbee64bd_b.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Intel_810_Chipset_Digon3.JPG

## Slide 35: PESAD (SLOTS)
Protsessori pesa
Mälupesad
Laienduskaartide pesad (PCI, PCI Express x1, x2, x8, x16)
Muude seadmete ühenduspesad (kõvakettad, optilised kettad jne)
Taimo Tammiku foto
Notes: IDE (Integrated Drive Electronics)
ATA (Advanced Technology Attachment) up to 133 MB/s
SATA (Serial ATA) 150 MB/s
SATA II 300 MB/s
SATA III 6 Gbps
SAS (Serial Attached SCSI)
SCSI (Small Computer System Interface)
Peripheral Component Interconnect (PCI)
PCIe alates 2010

## Slide 36: Ühendused
PS/2 pesad
USB, USB-C
Võrgukaart (LAN)
Graafikakaardi väljundid
Audio
eSATA, eSATA-USB hübriid
LPT, Serial (COM)

## Slide 37: Vaheülesanne
Leia emaplaadi
  Mudel
  Tootja
  Protsessori pesa nimi
  Mälupesade tüüp
  Mälupesade arv
  Kiibistiku nimi

## Slide 38: Mälud
"Mälu (muutmälu, suvapöördusmälu) on Arvuti keskne mäluseade, kuhu saab andmeid kirjutada ja kust saab neid lugeda. Suvapöördus (random access) tähendab seda, et igal mälupesal on oma aadress ning nii lugemiseks kui kirjutamiseks on võimalik pöörduda suvalise aadressi poole. Enamik muutmälusid pole säilmälud, s.t. toite väljalülitamisel mälus olevad andmed hävivad."
www.vallaste.ee

## Slide 39: Mälud
SRAM – Staatiline muutmälu (cache)
DRAM – Dünaamiline muutmälu (‘tavaline’)
ECC – Veaparanduskonrolliga mälu
DDR – Double Data Rate
Notes: Dual Inline Memory Modules (DIMMs)
Small Outline Dual Inline Memory Modules (SODIMMs)
Double Data Rate (DDR)
Ei ole omavahel ühilduvad!

## Slide 40: Mälud
Tüüp (DDR, DDR2, DDR3, DDR4, ECC)
Mälu maht GB-des
Mälu kiirus (PC-… MB/s)
Füüsiline suurus (DIMM, SODIMM)
2 GB PC3-6400 DDR3 SODIMM
Notes: Dual Inline Memory Modules (DIMMs)
Small Outline Dual Inline Memory Modules (SODIMMs)
Double Data Rate (DDR)
Ei ole omavahel ühilduvad!

## Slide 41: Vaheülesanne
Leia mälu
  Tüüp
  Suurus gigabaitides
  Kiirus megahertsides

## Slide 42: Kodune töö
Koduseks tööks on täiendada olemasolevaid õpiobjekte valitud teema kohta.
Kodutööna ootan kokkuvõtvat artiklit valitud teema huvitavate faktide kohta (nagu näiteks: kõige omapärasem, kõige suurem, kõige väiksem jne.). Oluline on, et faktid oleks koos allikatega.
Lisaks artiklile ootan vabalt valitud formaadis esitlust oma artikli kokkuvõttest ja iga rühmaliikme panusest järgmise loengu alguses.
Esitluse pikkus on maksimaalselt (5-7 minutit)!

## Slide 43: Koduse töö teemad
Arvutid
Emaplaadid
Protsessorid
Protsessorite jahutused
Mälud

## Slide 44: Allikad:
https://www.rbth.com/multimedia/pictures/2014/04/07/before_the_internet_top_11_soviet_pcs_35711
https://eki.ee/dict/ekss/
https://www.britannica.com/technology/binary-code
https://etherealmind.com/decimal-binary-prefixes-using-kibi-mibi-kilo-mega/
https://www.karlrupp.net/2018/02/42-years-of-microprocessor-trend-data/
http://www.mooreslaw.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VIA_Mini-ITX_Form_Factor_Comparison.jpg
https://www.howtogeek.com/56958/htg-explains-how-uefi-will-replace-the-bios/
https://www.techwalla.com/articles/random-access-memory-specifications
https://www.techradar.com/news/best-processors